采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

| 项目名称 | 省全民健身活动中心维修改造工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2019ZACZ3966 |
| 供货及安装地点 | 省全民健身活动中心，采购人指定地点 |
| 供货及安装期限 | 第1包合同签订后40个日历日内完成供货及安装 第2包合同签订后30个日历日内完成供货及安装 |
| 付款方式 | 第1包 （1）合同签订后支付至合同总价的30%； （2）货到采购人指定的地点，经建设单位、项目管理单位、监理单位、总包单位等相关单位初步验收合格后15个工作日内支付至总价款的90％； （3）器材安装调试完毕并验收合格，中标供应商开具增值税发票后支付至合同总价的100%。 第2包 合同签订后支付至合同总价的30%，竣工验收合格后并经有关部门核验和验收后支付至合同价款的100%。 |
| 评标办法 | 综合评分法 |

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

### 第1包

（1）所投序号第 1-24 项产品须是同一品牌，否则投标无效。

（2）第 1-24 项产品的参考品牌: 好家庭、英派斯、澳瑞特、铁人

一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲商用电动跑步机 | 1、最大承重：≥180 kg 2、设备尺寸：≥(203 cm x 94 cm x 158 cm)（长宽高） ★3、电机额定功率≥3.1KW，AC交流电机， 4、0km/h≤起步速度≤1km/h，最高速度≥25km/h, 5、坡度范围：≥0-15%，跑带面积：≥152cm×55cm， ★6、跑板厚度：≥2.5cm，跑带厚度≥3.0mm 7、有整合式阅览架、整合式IPAD/Phone杂物盘、可卸式水杯架 ★8、USB接驳：可连接软件及音频文件，有风扇系统 9、控制面板：≥18英寸，锻炼程序≥6种（手动程序、有氧运动程序、间歇运动程序、燃烧卡路,运动程序、心率控制程序、高阶程序） 10、显示视窗7个LED窗口，控制面板上有4S、速度、坡度快捷键 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告及国体NSCC认证扫描件或影印件。 | 25台 |
| 2 | 坐式胸肌推举训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(145 cm x 110 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼胸大肌、肱三头肌 独立内收式推举臂产生更自然的前推运动轨迹，创造更加独特的舒适感，可调节起始位置，用户坐姿可以非常方便地选择合适的训练幅度 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 3 | 高拉力背肌训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(130 cm x 123 cm x 194 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼斜方肌和背阔肌，三角肌和肱二头肌 独立式外展训练臂创造更加自然、舒适的下拉运动轨迹，固定式的运动轨迹帮助客户更加简便地进行训练，倾斜式大腿靠垫采用固定式，在训练过程中提供稳定、支撑作用 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 4 | 二头肌伸展训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥70 kg 3、设备尺寸：≥(115 cm x 156 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼肱二头肌 大臂支撑垫可以给手臂更好地支撑，确保手肘与旋转轴对齐，分动式设计，增加动作的多样性，把手可自动旋转符合不同臂长的人群 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 5 | 蝴蝶式胸肌训练器 | 1、产品总重：≥160 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(114 cm x 155 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼胸大肌，三角肌 根据不同用户的体型，把手可进行自动调整，动作幅度可在10度增量内进行调整 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 6 | 大腿伸展训练器 | 1、产品总重：≥160 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(106 cm x 124 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼股四头肌 座椅和靠垫之间采用100度角设计，增加了用户训练的舒适度，同时掴绳肌柔韧性的影响更好地帮助用户在训练过程中收缩股四头肌，用户可以更加轻松地在坐姿位置上调节背垫、胫骨靠垫以及运动幅度，侧面的把手位置提供更好的训练稳定性 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 7 | 坐式肌肉屈伸训练器 | 1、产品总重：≥160 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(101 cm x 154 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼腘绳肌 用户可以更加轻松地在坐姿位置上调节背垫、胫骨靠垫、大腿靠垫以及运动幅度，大腿靠垫上方的把手位置可以提供更好的训练稳定性 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 8 | 大腿内外侧肌训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥90 kg 3、设备尺寸：≥(127 cm x 150 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼大腿内收肌群与外展肌群 膝垫和双脚踏设计提供更好的腿部支撑，降低运动过程中膝关节的扭矩，抬高式配重塔方便用户在座椅位置直接调节配重 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 9 | 坐式蹬腿训练器训练器 | 1、产品总重：≥270 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(178 cm x 135 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼股四头肌、臀大肌、腓肠肌 直立式训练位置更加方便新手或体能较差的用户进行训练，训练过程中力的传导是通过用户的髋部，了关节的压力，可调节座椅设计更好地满足不同身材用户的需求，同时用户在坐姿位置可以一步完成调节 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 10 | 坐式肩膊推举训练器 | 1、产品总重：≥160 kg ★2、配重总重：≥90 kg 3、设备尺寸：≥(155 cm x 145 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼三角肌和斜方 肘垫采用优化设计，更好地刺激三角肌中束，可旋转把手适合不同体型的人群使用，平衡式训练臂更好地降低起始阻力 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 11 | 坐式腹肌训练器 | 1、产品总重：≥140 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(134 cm x 117 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼腹直肌、腹外斜肌 肘垫、靠垫和把手的一体式综合设计为上半身提供更好的稳定性，独特的运动轨迹设计确保用户大程度地收缩腹肌进行自然的卷腹训练 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 12 | ▲蝴蝶式胸肌背肌训练器 | 1、产品总重：≥160 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(129 cm x 175 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼胸大肌、背阔肌、三角肌 训练臂采用科学设计，满足不同人群、不同臂长的需求，一机可以完成两种不同的训练动作，5种不同的胸部飞鸟起始位置满足不同人群的动作幅度要求 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 13 | ▲躯干转动训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(129cm x 134 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼腓肠肌 独特的设计允许用户更加方便地上、下机，可调节胸部靠垫满足不同体型的人群进行训练，把手和膝部支撑提供更好的训练稳定性，膝关节训练位置可以减少下背部压力 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 14 | 坐式划船训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥90 kg 3、设备尺寸：≥(200 cm x 110 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼斜方肌、背阔肌 把手可以进行单侧划船训练 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 15 | 引体上升训练器 | 1、产品总重：≥220 kg ★2、配重总重：≥90 kg 3、设备尺寸：≥(120 cm x 110 cm x 160 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼三角肌、斜方肌、背阔肌、胸大肌、肱二头肌、肱三头肌 多角度把位设计，增加了训练动作的多样性同时更加适合不同体型的人群使用，额外的脚踏台设计方便用户上、下机，一机可以完成两种不同的训练动作 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 16 | 俯卧屈腿训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥90 kg 3、设备尺寸：≥(160 cm x 110 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼腓肠肌、股二头肌、大收肌 用户可以更加轻松地在坐姿位置上调节背垫、胫骨靠垫、大腿靠垫以及运动幅度，大腿靠垫上方的把手位置可以提供更好的训练稳定性 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 17 | 肱三头肌训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(110 cm x 150 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况 （不允许外置） ★13、训练效果：锻炼肱三头肌 斜角背部靠垫可以给用户更好的稳定作用，而不是借助腰部固定带，加大版推举握把和传统的臂屈伸握把双向旋转，为用户不同握把选择并提升动作多样性，上、下机方便，方便用户随时开始训练 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 18 | 肩膊提升训练器 | 1、产品总重：≥160 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(120 cm x 120 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼三角肌 肘垫采用优化设计，更好地刺激三角肌中束，可旋转把手适合不同体型的人群使用，平衡式训练臂更好地降低起始阻力 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 19 | 臀肌训练器 | 1、产品总重：≥165 kg ★2、配重总重：≥130 kg 3、设备尺寸：≥(130 cm x 140 cm x 148 cm)（长宽高） 4、阻力形式：重块阻力，非杠铃片式，辅助配重调节重量为5磅，只需一拨，即可调节。 ★5、管材：主体框架管材壁厚≥3mm 6、保护罩：采用ABS半透明完整保护罩，注塑成型耐用不易变形 ★7、传动方式：配重箱内的传动方式为皮带，配重箱外的传动方式为钢索。 8、指示牌：醒目的健身指示牌位于最显眼的地方，为用户提供简单的健身指导，便于用户进行正确锻炼 9、把手：采用TPU材质 10、水杯架：有水杯和PAD放置架，方便用户使用 11、座垫及靠垫：采用符合人体工学的一体成型PU发泡材料 12、电子设备：带有计数计时功能的电子装置，方便用户随时查看自己锻炼情况（不允许外置） ★13、训练效果：锻炼臀大肌 上半身位置更加舒适，便于使用，可调节躯干靠垫适用于不同体型的用户，线形设计可以更好地刺激肌肉群完成全幅度的训练动作 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 20 | ▲坐式双向推胸练习器 | ★1.主要锻炼肌肉：胸大肌、三头肌、（前）三角肌； 2.采用高乘载管材结构，保证器材稳固； 3.阻力形式：挂片式； 4.采用高密度材质靠垫，保证使用舒适； 5.设有万向把手设计满不同使用者的需求； 6.要配有示意图指导训练者更好地使用产品； 7.坐垫的调节更显科技感，适合不同身高人群使用； 8.采用流畅线条设计更突出产品美感； 9.产品尺寸描述：外形尺寸≥1900×1300×1700mm； ★10.管壁厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理； 11.最大载重≥250kg； ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 21 | 坐式高拉力练习器 | ★1.主要锻炼肌肉：背肌； 2.采用高乘载管材结构，保证器材稳固； 3.阻力形式：挂片式； 4.采用高密度材质靠垫，保证使用舒适； 5.设有万向把手设计满不同使用者的需求； 6.要配有示意图指导训练者更好地使用产品； 7.坐垫的调节更显科技感，适合不同身高人群使用； 8.采用流畅线条设计更突出产品美感； 9.产品尺寸描述：外形尺寸: 不小于1470×1450×1900mm； ★10.管壁厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理； 11.最大载重≥250kg； ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 22 | 坐式肩部推举练习器 | ★1.主要锻炼肌肉：三角肌、三头肌、（上）斜方肌； 2.采用高乘载管材结构，保证器材稳固； 3.阻力形式：挂片式； 4.采用高密度材质靠垫，保证使用舒适； 5.设有万向把手设计满不同使用者的需求； 6.要配有示意图指导训练者更好地使用产品； 7.坐垫的调节更显科技感，适合不同身高人群使用； 8.采用流畅线条设计更突出产品美感； 9.产品尺寸描述：外形尺寸: 不小于1500×1800×1450mm； ★10.管壁厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理； 11.最大载重≥250kg； ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 23 | 背肌后展练习器 | ★1.主要锻炼肌肉：背阔肌、二头肌、斜方肌、（背部）三角肌； 2.采用高乘载管材结构，保证器材稳固； 3.阻力形式：挂片式； 4.采用高密度材质靠垫，保证使用舒适； 5.设有万向把手设计满不同使用者的需求； 6.要配有示意图指导训练者更好地使用产品； 7.坐垫的调节更显科技感，适合不同身高人群使用； 8.采用流畅线条设计更突出产品美感； 9.产品尺寸描述：外形尺寸: 不小于1800×150×1300mm； ★10.管壁厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理； 11.最大载重≥250kg； ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 24 | ▲背肌训练椅 | ★1.主框架采用不低于 2.5mm 规格钢管制造，框架表面经过静电粉末喷涂处理； ★2.主要锻炼肌群：腹直肌、腹外斜肌、竖脊肌； 3.坐垫及背垫采用PU发泡材料，按照人体生理结构特点设计，保证使用过程中的舒适性与安全性； 4.产品尺寸描述： 外形尺寸：不小于1200×720×850mm ； ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告及国体NSCC认证证书扫描件或影印件。 | 1台 |
| 25 | 龙门举重机 | 1.产品尺寸描述：外形尺寸: 不小于1900×1700×2400mm； ★2.管壁厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理； 4.器材重量：≥200kg，最大负荷：≥350kg； ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 26 | 奥林匹克水平推举椅 | ★1.训练肌群：胸大肌、肱三头肌 2.固定式加长型平卧垫，提供舒适的运动位置 ★3.管壁厚度≥2.5mm 4.镜面烤漆经过摄氏 400 度高温烘烤，漆面不易脱落且非常容易整理 5.产品尺寸描述：外形尺寸: 不小于1900×1700×1250mm 6.净重: 不小于90kg ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 27 | 奥林匹克斜上推举椅 | ★1.训练肌群：上胸肌、肱三头肌、三角肌 ★2.管壁厚度≥2.5mm 3.镜面烤漆经过摄氏 400 度高温烘烤，漆面不易脱落且非常容易整理 4.产品尺寸描述：外形尺寸: 不小于2000×1700×1450mm 5.净重: 不小于60kg ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 28 | 奥林匹克斜下推举椅 | ★1.训练肌群：胸大肌、肱三头肌 2.脚勾垫高低可依使用者腿长调整 ★3.管壁厚度≥2.5mm 4.镜面烤漆经过摄氏 400 度高温烘烤，漆面不易脱落且非常容易整理 5.产品尺寸描述：外形尺寸: 不小于2000×1700×1310mm 6.净重不小于:90kg ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 29 | ▲可调式训练椅 | 1.外形尺寸: 不小于1300×650×1300（mm）产品重量≥：33kg 2.管材规格为≥50mm×100mm方管 ★3.管壁厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理 4.坐垫及靠垫采用高密度衬垫填充 6种直观的调节模式，包括水平，下倾和垂直方向，整合式的扶手和轮毂系统增加移动性，固定式腰部支撑增加了额外的舒适和稳定 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 2台 |
| 30 | 平躺式训练椅 | 1.用途：主要用于辅助训练； ★2.主框架采用不低于 2.5mm 规格钢管制造，框架表面经过静电粉末喷涂处理； 3.躺垫：PVC 皮革和泡棉组成； 4.最大承载:不小于 250kg； 5.外形尺寸：不小于1250X620X410mm ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 31 | 多用途训练椅 | 1.配套力量架使用； 2.靠垫角度可调，可满足不同形式运动中器械 对身体最大限度的支持； 3.产品尺寸描述： 外形尺寸：不小于1000×600×700mm ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 32 | 坐式二头肌练习椅 | ★1.主架使用尺寸不低于2.5mm钢管管材； 2.设计要符合人体运动生理学和人体工学； ★3.主要用于：二头肌训练； 4.10 度倾斜座位斜度以保证舒适； 5.座垫不小于 5 档的调节档位； 6.配有优质皮革臂垫、背垫； 7.最大承重：不小于 150kg； 8.展开尺寸：不小于 988*771*880mm ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 33 | 多功能可调训练器 | ★1.主框架采用不低于 2.5mm 规格钢管制造；框架表面经过静电粉末喷涂处理； ★2.主要锻炼肌群：胸大肌、肱三头肌 3.靠垫位置可实现水平到垂直位置调节 4.坐垫与靠背垫位置可以多级调节：不小于 4档调节 5.采用座靠垫贴边包缝而成； 6.配有辅助把手，方便使用器材移动； ★7.最大训练载荷：不小于 200kg ★产品符合GB17498-2008国标要求投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 2台 |
| 34 | 多用途负重训练机 | 1.用于深蹲训练，卧推训练； ★2.框架：不小于 2.5mm 规格钢管制造；表面经过静电粉末喷涂处理； 3.导杆：不小于Ф30mm 的合金钢，并镀硬铬处理； 4.配有不少于 4 个铃片挂杆； 5.尺寸：不小于 1380*1300*2000mm； 6.最大承重：不小于 300kg ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 35 | 拉筋机 | 1.外形尺寸：不小于1260×550×900mm，器材重量≥29kg ★2.管材壁厚≥2.5mm椭圆管钢材框架 3.坐垫及背垫采用高密度泡沫材质 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 36 | 哑铃架 | 1.外形尺寸：不小于2200×750×700mm 2.产品重量≥76kg,最大载重≥700kg ★3.管材厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理 ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 2台 |
| 37 | 杠铃架 | 1.外形尺寸：不小于940×900×1600mm 2.器材重量：≥70kg ★3.管壁厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理 4.外形尺寸≥950×910×1612（mm） ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 2台 |
| 38 | 杠铃架 | 1.外形尺寸：不小于850×610×1200mm 2.器材重量：≥40kg ★3.管壁厚度≥2.5mm，静电粉末喷涂处理 4.最大负荷：≥600kg ★产品符合GB17498-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 2台 |
| 39 | 杠铃片 | 整体铸铁，表面橡胶，压孔套，孔径52mm | 5套 |
| 40 | 包胶六角哑铃 | 高档电镀手柄，球体铸铁，整体焊接，表面橡胶 5、10、15、20、25、30，35、40公斤，每一副为一套。 | 2套 |
| 41 | 奥林匹克杠铃杆 | 弹簧钢，带2个铜套，内置4个轴承，整体镀硬铬，承重1000磅（配两个弹簧卡头） | 5根 |
| 42 | ▲全能格斗机 | 外形尺寸：不小于1300mm×1260mm×1840mm 2、操作界面语言：中文/英文 ★3、21寸以上高清晰触摸显示屏， 优化搜索和选择功能，让导航更加简便易操作； ★4、7个真皮打击靶，3个不同的击打区域，通过显示屏实时向用户提供击打准确率、力量、反映时间、心率、卡路里消耗情况等实时数据报告，每次训练后，具有汇总分析显示； 5、工业级别的金属框架，2.5mm厚钢管； 6、设计合理：占地面积不大于1.8平米，可调支撑脚，并配备简便的移动滑轮； ★7、内置扬声器和视频资源，具有100个以上专业训练视频，可进行单人、多人游戏比拼； ★8、采用定位传感芯片，可存储/设置个人资料，并可以存储2000个以上不同用户的信息； ★9、产品符合GB 17498.2-2008国标要求，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 | 1台 |
| 43 | TRX训练带 | 加粗金属扣、整体针织带，颜色：黄、红、蓝、粉、荧光绿 | 3条 |
| 44 | 飞力士棒 | 用于核心肌肉训练，优质橡胶 不可拆卸 | 2根 |
| 45 | 双用健腹轮 | PVC、天然原生胶 | 2个 |
| 46 | TRX RIP | 条轮织带 钢管 乳胶管，多用于核心训练 | 1根 |
| 47 | 高强度防爆瑜伽球 | 加厚PVC材质，抗压防爆，表面防滑处理，带有健身印花图案 配充气筒 | 3个 |
| 48 | 药球 | 3KG.4KG,5KG,6KG,7KG,8KG,9KG， 天然橡胶成分，表面皮纹防滑处理，可进行10000次以上弹床敏捷、力量训练（勿向坚硬物体猛砸）每个规格不同颜色手印标 | 1个 |
| 49 |  |  | 1个 |
| 50 |  |  | 1个 |
| 51 |  |  | 1个 |
| 52 |  |  | 1个 |
| 53 |  |  | 1个 |
| 54 |  |  | 1个 |
| 55 | 四级跳箱 | 加厚防滑PVC、填充珍珠棉 | 1组 |
| 56 | 战绳 | 体能训练绳对速度、力量、爆发力的提高有相当助益，绳采用合成纤维编织而成，具有柔软，耐磨，防潮，耐拉等特性。 | 2根 |
| 57 | 能量包 | 表面优质碳素材料，整体丝线缝纫，填塞物均为PP棉，配重填塞物为均匀细沙，每个规格不同颜色 5KG,10KG,15KG,20KG. | 1个 |
| 58 |  |  | 1个 |
| 59 |  |  | 1个 |
| 60 |  |  | 1个 |
| 61 | 牛角包 | 表面优质碳素材料，整体丝线缝纫，填塞物均为PP棉，配重填塞物为均匀细沙，每个规格不同颜色 5KG,8KG,12KG,15KG | 1个 |
| 62 |  |  | 1个 |
| 63 |  |  | 1个 |
| 64 |  |  | 1个 |
| 65 | 1500磅 镀硬铬杆 | 主体材质42CrMu钢，2个铜套，内置8个轴承，整体镀硬铬，承重约1500磅（680kg），送两个弹簧卡头 | 3根 |
| 66 | 小直杆 | 电镀纯钢制成，约1.2米长，承重约300磅（136kg），卡簧结构双轴承，送两个弹簧卡头 | 2根 |
| 67 | 小曲杆 | 电镀纯钢制成，1.2米长，承重300磅（136kg），卡簧结构双轴承，送两个弹簧卡头 | 2根 |
| 68 | 沙袋 | 太空革面料；缓震层EVA软泡、海棉复合；牛津布内里；碎布填充；十字架、铁链转盘；符合武术散打训练器材标准。 | 1个 |
| 69 | 拳击手套 | PU面料车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；掌心处透气孔，双粘扣式；符合武术散打训练器材标准； | 4付 |
| 70 | 脚靶 | 太空革面料车缝；PE、EVA泡沫复合内胆；符合武术散打训练器材标准。 | 4付 |
| 71 | 手靶 | 亚光湿法PU面料车缝；聚氨酯发泡内胆；符合武术散打训练器材标准。 | 4付 |
| 72 | 能量炮筒(kg) | TPR材质，环保无味，核心训练最佳工具，具有多种不同方式的训练方法 4KG,6KG,8KG,10KG.12KG | 1个 |
| 73 |  |  | 1个 |
| 74 |  |  | 1个 |
| 75 |  |  | 1个 |
| 76 |  |  | 1个 |
| 77 | 杠铃 | 整体包胶铃片，中间电镀钢管，包海绵管 | 20根 |
| 78 | 杠铃架（20套装） | 彩色铃片组合架，组合铃片架，管材厚度1.5mm | 1组 |
| 79 | 举重肩垫 | 强力海绵 表面皮革 | 1个 |
| 80 | 护腰带 | 水牛皮材质 | 1个 |
| 81 | 硅胶杠铃护套 | 硅橡胶把手，主要用于力量训练杠铃杆握把，减少手部摩擦。 | 2个 |
| 82 | 训练配件13 | 强力尼龙绳，PU把手，钢制连接扣 | 1个 |
| 83 | 训练配件2 | 纯钢制成，主要用于做力量训练，搭配使用。 | 1个 |
| 84 | 训练配件3 | 纯钢制成，主要用于做力量训练，搭配使用。 | 1个 |
| 85 | 训练配件4 | 纯钢制成，主要用于做力量训练，搭配使用。 | 1个 |
| 86 | 训练配件12 | 纯钢制成，主要用于做力量训练，搭配使用。 | 1个 |
| 87 | 敏捷梯 （6米） | 防滑横格+高密度尼龙织带，训练身体灵活性，平衡性，以及协调性 | 2个 |
| 88 | 高档波速球 | 国产高端波速球，球面PVC，底座工程塑料加木板 | 2个 |
| 89 | TPE平衡垫 | 采用优质环保TPE材质高密度发泡，切割/模压成型 | 6个 |
| 90 | 瑜伽平衡按摩气垫 | 优质PVC材质,抗压防爆 | 2个 |
| 91 | 空心瑜伽按摩柱 | 外层采用优质环保EVA材质，内层采用高质量PVC材质 | 4根 |
| 92 | 迷你弹力圈 | 天然乳胶材质 | 1个 |
| 93 | 普拉提圈 | 内部采用高强度玻璃纤维钢片，外部采用高密度NBR泡棉，手柄采用高强度PP塑料加EVE材质 | 4个 |
| 94 | 健腹轮 | ABS、EVA、乳胶 | 2个 |
| 95 | 极速跳绳 | 手柄为钢制，内带360°旋转，整体钢丝绳结构 | 3根 |
| 96 | 专业版药球架（10只装） | 精装药球放置架，三角结构设计，更稳定，平衡性更好 | 1组 |
| 97 | 能量（牛角）包架（5个装） | 5只装能量包架,重约22kg 黑色 | 1组 |
| 98 | 壶铃架 | 主要用于放置不同重量级别的壶铃，可放置18只壶铃，表面配有防滑贴片。 | 1组 |
| 99 | 弹力带 | 天然乳胶材质 | 1套 |
| 100 | 弹力绳 | 天然乳胶材质+布套 | 1套 |
| 101 | 敏捷栏 | ABS材质 | 1套 |
| 102 | TPE单层瑜伽垫 | TPE材质，无任何异味 | 30个 |
| 103 | 万向俯卧撑支架 | 正反可旋转360度俯卧撑架，锻炼更多肌肉部位，一体结构，底部有防滑贴皮设计 | 2付 |
| 104 | 按摩床（黑色） | 床+头枕+扶手+肩包 约（长185cm*宽70cm） | 1台 |
| 105 | 筋膜枪 | 1、直流充电口，交流充电器：110-240V，5A， 2、重量1.4kg 3、脉冲/赫兹： 1档1200转/20Hz，2档1600转/27Hz 3档2000转/33Hz，4档2400转/40Hz 5档2800转/47Hz，6档3200转/53Hz | 5把 |
| 106 | 翻转轮胎 | 训练部分重量：约100kg 可增加铃片种类及规格： 约2.5kg*4 5kg*2 轮胎重量约45kg 整机净重约125kg | 2个 |
| 107 | 自由组合多功能存储架（黑色磨砂立柱，黑色磨砂配件） | 可根据场地等要求选择配件和无限延伸（主架高度约1.805米，地脚宽度约0.7米，上部宽度约0.25米，每一格档距约1.2米，立柱厚约6厘米）（每一格建议不超过4层，全胶片壶铃等重物放在下层） 自由组合多功能存储架（黑色磨砂立柱，黑色磨砂配件 | 3个 |
| 108 |  |  | 2个 |
| 109 |  |  | 4个 |
| 110 |  |  | 2个 |
| 111 |  |  | 4个 |
| 112 | 人体健康监测信息工作站 | 一、1.主要功能：身高、体重、BMI、血压、血氧、体温。人性化设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并与之前测量数据实时对比。支持身份证、扫码登录建档，登录成功后通过语音与动画引导进行测量。测量完成后打印体检报告，体检数据可上传至指定平台。用户可凭身份证或手机号搜索体检数据。用户可通过移动端查看自己的测量数据。 2.产品特点： ★（1）高舒适度：一体化设计，自然坐姿测量；座椅高度可调节； （2）高精度：采用最专业的测量设备保证精确度； ★（3）产品制造厂家须具有《医疗器械生产企业许可证》，投标文件中提供证书扫描件或影印件 二、各分项检测功能要求 1、身高检测： 1.1 测量范围;70～200cm 1.2检定精度:±0.5cm 2、体重检测： 2.1测量系统:电阻应变式 2.2测量范围:5～200kg 2.3检定精度:±0.1kg，准确度III级 2.4.体重测量软件具有软件著作权，投标文件中提供软件著作权登记证书扫描件或影印件。 3、体温检测： 3.1显示精确位数：0.1 ℃ 3.2人体测温模式：32.0～42.5℃ 3.3精确度：≤±0.3℃ 3.4测量距离：5-8厘米 3.5具有自动测量体温功能，无需任何按键可测量体温，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 3.6.体温测量软件具有软件著作权，投标文件中提供软件著作权登记证书扫描件或影印件。 4、血氧检测： 4.1测量范围：35%～100% 5、血压检测： 5.1压力：（0～270）mmHg,[（0～36)Kpa]；脉率数：40次/分～180次/分 5.2压力：±2mmHg（±0.267kpa）以内 5.3脉率数：±2%以内 5.4可存储≥100组测量数据 6、测量平台配置： 6.1 CPU: 四核或以上，频率≥1.8GHz 6.2 内存：≥2GB，最高支持4GB 6.3显示屏：≥10.1寸电容触摸屏，分辨率：≥1280ⅹ3（RGB）ⅹ 800 6.4数据输出接口：支持LAN网络接口和WiFi及4G 6.5额定功率/额定电流：≤33W/10A 6.6二代身份证识别器：有 6.7热敏打印机：有 6.8操作系统：安卓 6.9可选配人脸识别、指纹登陆模块，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件。 1.软件目的：快速，便捷，自助健康体检 2.检测组成：系统主要由身高、体重、体温、血压、血氧、登录、测量查询、配置和报告输出等部分组成。 3.对接支持：可实现与云平台或医院信息系统对接。 4.打印报告：支持热敏打印 6、软件资质及要求 （1）采用双向通讯模式，以利于软件对体检仪器的控制，实现自助式体检操作； （2）全面支持RS-232、USB等主流通讯接口等主流通讯接口，可联机不少于两种同类的主流体检仪器； （3）为可能增加的自助健康体检项目预留模块接口，确保系统的可扩展性。 | 1台 |
| 113 | 搏击房地垫 | 材质工艺： 1、采用EVA材料一次成型发泡工艺， 厚度3cm，拼装高度差≤1mm；规格：1m*1m*3cm 2、硬度35－40°；双米粒防滑设计，防滑系数：0.65； 2、公、母牙冲切拼装工艺，双面双色； 产品标准： 垫面平整、防滑、弹性适中，符合拳击等项目训练要求。 | 52平方 |

二、其他要求

建议投标供应商按顺序提供招标文件要求的证书、检测报告、截图等证明材料，编制证明文件对应页码表（如检测报告详细到每一条款），以便评标委员会评审。

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不增加任何费用。

### 第2包

一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高压成套配电柜 | 1、名称：G01-进线兼计量柜 2、型号：KYN28A-12 3、规格：约800X1500X2300mm 4、母线配置方式：母线排制作、绝缘套管安装等完成此单项施工的全部施工工序。 5、种类：高压柜 6、详见设计图纸。 | 台 | 1 |
| 2 | ▲高压成套配电柜 | 1、名称：G02-PT、避雷器柜 2、型号：KYN28A-12 3、规格：约800X1500X2300 mm 4、母线配置方式：母线排制作、绝缘套管安装等完成此单项施工的全部施工工序。 5、种类：高压柜 6、详见设计图纸。 | 台 | 1 |
| 3 | ▲高压成套配电柜 | 1、名称：G03-变压器柜(800KVA) 2、型号：KYN28A-12 3、规格：约800X1500X2300 mm 4、母线配置方式：母线排制作、绝缘套管安装等完成此单项施工的全部施工工序。 5、种类：高压柜 6、详见设计图纸。 | 台 | 1 |
| 4 | ▲低压成套配电柜 | 1、名称：D01-进线柜 2、型号：GCS 3、规格：约800X1000X2200 mm 4、详见设计图纸。 | 台 | 1 |
| 5 | ▲低压成套配电柜 | 1、名称：D02-电容补偿柜 2、型号：GGJ 3、规格：约1000X1000X2200 mm 4、详见设计图纸。 | 台 | 1 |
| 6 | ▲低压成套配电柜 | 1、名称：D03-馈电柜 2、型号：GCS 3、规格：约800X1000X2200 mm 4、详见设计图纸。 | 台 | 1 |
| 7 | ▲低压成套配电柜 | 1、名称：D04-馈电柜 2、型号：GCS 3、规格：约800X1000X2200 mm 4、详见设计图纸。 | 台 | 1 |
| 8 | ▲低压成套配电柜 | 1、名称：D05-馈电柜 2、型号：GCS 3、规格：约800X1000X2200 mm 4、详见设计图纸。 | 台 | 1 |
| 9 | ▲干式变压器 | 1、名称：干式变压器 2、型号：SCB10-800/10 3、容量（KV·A)：800KV.A 4、电压（KV)：10KV | 台 | 1 |
| 10 | ▲电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、型号：YJV22-10KV 3、规格：3*95 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：电缆沟敷设 6、详见设计图纸。 | m | 22.9 |
| 11 | ▲电力电缆 | 1、名称：高压电缆（主材费不计） 2、型号：YJV22-10KV 3、规格：3*95 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：埋地、电缆沟敷设 6、人工挖土方，回填等。 7、原高压电缆保护性拆除，重新敷设。 8、详见设计图纸。 | m | 33.9 |
| 12 | 基础槽钢 | 1、材质：金属 2、规格：10#槽钢 3、名称：高低压配电柜基础及变压器基础 4、制作、安装、防腐防锈，接地连接等全部施工工序。 5、详见设计图纸。 | m | 36.34 |
| 13 | ▲电力变压器系统（试验） | 1、名称：变压器 2、型号：SCB10-800/10 3、容量（kV·A）：800KV.A 4、详见设计图纸。 | 系统 | 1 |
| 14 | 送配电装置系统 | 1、名称：低压配电柜 2、型号：GCS 3、电压等级（KV)：220V/380V | 系统 | 1 |
| 15 | 高压系统试验 | 1、名称：高压配电柜 2、电压等级（kV）：10KV | 系统 | 1 |
| 16 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆护套管 2、材质：SC 3、规格：DN65 mm 4、敷设方式：埋地敷设 5、管道套接焊接、接地焊接、防腐防锈处理、油漆喷涂等。 6、依据施工质量验收规范施工。 7、详见设计图纸。 | m | 159.2 |
| 17 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆护套管 2、材质：SC 3、规格：DN100 mm 4、敷设方式：埋地敷设 5、管道套接焊接、接地焊接、防腐防锈处理、油漆喷涂等。 6、依据施工质量验收规范施工。 7、详见设计图纸。 | m | 360.7 |
| 18 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆护套管 2、材质：SC 3、规格：DN150 mm 4、敷设方式：埋地敷设 5、管道套接焊接、接地焊接、防腐防锈处理、油漆喷涂等。 6、依据施工质量验收规范施工。 7、详见设计图纸。 | m | 245.8 |
| 19 | 电力电缆 | 1、名称：低压动力电缆 2、型号：WDZCN-YJY22 3、规格：4X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：电缆沟、穿管、电缆井敷设 6、电压等级：380V 7、详见设计图纸。 | m | 94.5 |
| 20 | 电力电缆 | 1、名称：低压动力电缆 2、型号：WDZCN-YJY22 3、规格：4X50 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：电缆沟、穿管、电缆井敷设 6、电压等级：380V 7、详见设计图纸。 | m | 253.1 |
| 21 | 电力电缆 | 1、名称：低压动力电缆 2、型号：WDZCN-YJY22 3、规格：4X25 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：电缆沟、穿管、电缆井敷设 6、电压等级：380V 7、详见设计图纸。 | m | 96.8 |
| 22 | 电力电缆 | 1、名称：低压动力电缆 2、型号：WDZCN-YJY22 3、规格：3X95+2*50 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：电缆沟、穿管、电缆井敷设 6、电压等级：380V 7、详见设计图纸。 | m | 58.2 |
| 23 | 电力电缆 | 1、名称：低压动力电缆 2、型号：WDZCN-YJY22 3、规格：4*120 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：电缆沟、穿管、电缆井敷设 6、电压等级：380V 7、详见设计图纸。 | m | 136.4 |
| 24 | 电力电缆 | 1、名称：低压动力电缆 2、型号：WDZCN-YJY22 3、规格：4*150 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：电缆沟、穿管、电缆井敷设 6、电压等级：380V 7、详见设计图纸。 | m | 110.8 |
| 25 | 电力电缆 | 1、名称：低压动力电缆 2、型号：WDZCN-YJY22 3、规格：4*185 mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：电缆沟、穿管、电缆井敷设 6、电压等级：380V 7、详见设计图纸。 | m | 433.8 |
| 26 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：16 mm2 3、材质、类型：铜制品 4、电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 4 |
| 27 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：25mm2 3、材质、类型：铜制品 4、电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 4 |
| 28 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：50 mm2 3、材质、类型：铜制品 4、电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 4 |
| 29 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：120 mm2 3、材质、类型：铜制品 4、电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 4 |
| 30 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：150 mm2 3、材质、类型：铜制品 4、电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 4 |
| 31 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：185 mm2 3、材质、类型：铜制品 4、电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 6 |
| 32 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：95 mm2 3、材质、类型：铜制品 4、电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 4 |
| 33 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆头制作安装 2、型号：3*95 mm2 3、材质、类型：铜制品 4、电压等级（kV)：10KV | 个 | 3 |

二、本项目土建部分工程量如下：

| 1 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：自行勘查现场 2、挖土深度：0.8米 3、详见图纸，综合报价。 | m3 | 86.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 回填方 | 1、密实度要求：95% 2、填方材料品种：素土 3、人工夯实 | m3 | 78.79 |
| 3 | 砌筑检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层、10CM厚 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10.0实芯砖砌筑1000*1000方形电缆井。 3、砂浆强度等级、配合比：1：2水泥砂浆抹灰 4、井盖、井圈材质及规格：1000*1000方形球墨铸铁电力井盖 | 座 | 6 |

三、参考品牌

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压真空断路器 | 施耐德 、ABB 、西门子 |
| 2 | 低压框架、塑壳断路器 | 施耐德 、ABB 、西门子 |
| 3 | 高压电压、电流互感器 | 大连华亿、大连二互、大连一互 |
| 4 | 微机综保、二次微机消谐 | 许继测控BHK30系列，南瑞继保RCS9600系列、国电南自PSL690U系列 |
| 5 | 过电压抑制柜 | 安徽惠更斯、合肥龙邦、安徽蓝科 |
| 6 | 数显表计 | 安徽惠更斯、合肥龙邦、安徽蓝科 |
| 7 | 智能操控 | 安徽惠更斯、合肥龙邦、安徽蓝科 |
| 8 | 电抗、电容、电容控制器 | 督凯提、加恩贝尔、阿珂法 |
| 9 | 低压电子式电度表 | 许继仪表、正泰电表、江苏飞龙电表 |
| 10 | 干式变压器 | ABB 、施耐德 、芜湖明远 |
| 11 | 高低压电缆 | 江苏远东电缆、江苏江南电缆、铜陵精达铜材 |
| 12 | 高低压柜智能采集终端 | ABB、溯高美、施耐德 |

四、技术要求

1、严格按供电公司高压供电方案及审核合格的设计图纸要求安装设备，铺设电缆、管道。

2、严格按国家规范要求安装设备，铺设电缆、管道。

五、其他要求

1、本项目安装及土建部分的费用包含在设备投标报价内，再另行报价。

2、本项目安装部分工程零签证，采购人后期不追加任何费用。

3、中标供应商负责通过供电公司、监理公司的检查、验收；

4、中标供应商负责通过供电公司的电力试验及竣工验收；

5、中标供应商最终保证安全、可靠送电；

6、本项目为高压电力供电的全过程交钥匙工程。

六、报价要求

本项目报总价，报价包含包含设备制作、调试、试验，现场安装，电缆及管道铺设，通过供电公司竣工验收，安全可靠送电等完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不增加任何费用。